## Slide 1
Module 01
보안 솔루션 개론 + 6v6 4-tier 인프라
6v6 4-tier 인프라 헬스체크 + Red/Blue/Purple 통합 시나리오
보안솔루션운영 (secops) · 6v6 학습 환경

## Slide 2
학습 목표
5종 보안 솔루션 (방화벽 / IPS / WAF / SIEM / 호스트 가시화) 의 역할·계층·차이점을
Defense in Depth 원리에 따라 6v6 4-tier (`ext → pipe → dmz → int`) 가 어떻게
bastion ProxyJump 모델로 16개 컨테이너 전부에 SSH 진입하고, 각 컨테이너에서
fw HAProxy 의 6개 backend 라우팅 (waf / waf_tls / dashboard / portal / bastion /
attacker 컨테이너에서 가벼운 공격 (curl XSS / sqlmap UA) 을 발생시키고, 같은
본 주차의 모든 명령·결과·헬스체크 표를 1페이지 보고서로 정리하고, 본인이 발견한
보안솔루션운영 (secops) · Module 01

## Slide 3
Module 01 — 이론 + 실습
보안 솔루션 개론 + 6v6 4-tier 인프라

## Slide 4
0.5 신입생 친화 핵심 용어 개념 설명
0.5.1 HAProxy — 호텔 컨시어지 비유
  방문객을 맞이한다.
  "어느 객실에 가시나요?"라고 의도를 확인한다.
  객실 번호와 층을 직접 안내한다.
  의도가 불분명한 방문은 거절한다.
  이 요청은 어느 host에 대한 것인가? → `Host:` 헤더를 확인한다.
  그 host에 적절한 내부 server는 어디인가? → backend를 선택한다.
  같은 backend에 server가 여러 대라면 어디로 보낼까? → load balancing.
  결정된 backend의 server로 요청을 전달한다.
  `waf` — 정상 HTTP web 요청을 WAF로 전달한다.

## Slide 5
1. 보안 솔루션이 왜 5종이나 필요한가?
1.1 한 줄 답: 단일 방어선은 우회 한 번에 무너지기 때문
1.2 실 침해 사례 3건 (이 강의의 동기)
1.3 Defense in Depth — 4 계층 정식 모델
1.4 6v6 의 4-tier 가 곧 이 4 계층

## Slide 6
2. 5종 보안 솔루션 상세
2.1 방화벽 — `6v6-fw`
  운영체제: Ubuntu 22.04
  도구: nftables (Linux 커널 표준, iptables 후속)
  추가: HAProxy (L7 host-header 라우팅), 동일 컨테이너에서 같이 동작
  인터페이스: `ext` 의 .1 (10.20.30.1) ↔ `pipe` 의 .1 (10.20.31.1) — 라우터 모드
  외부 노출: TCP 80 / 443 / 9100 (호스트 포트와 매핑)
  L3/L4 헤더만 본다 → SQL Injection, XSS 같은 L7 payload 공격은 통과시킨다 → WAF
  암호화된 트래픽 (HTTPS) 의 내부 페이로드는 보지 못함 → IDS 필요
2.2 IDS / IPS — `6v6-ips`
  도구: Suricata 6.0.4 (Ubuntu 22.04 패키지)

## Slide 7
3. 6v6 4-tier 토폴로지 상세
3.1 전체 그림
3.2 컨테이너 16개 상세 표
3.3 외부 노출 포트 5종
3.4 vhost 매핑 (host header 별 라우팅)
3.5 fw HAProxy 라우팅 6 backend
3.6 패킷 흐름 — 학생 트래픽 vs 운영 트래픽
3.7 SSH ProxyJump 모델

## Slide 8
5. 실습 안내 (총 6 실습)
  이 실습을 왜 하는가? — 학습의 동기
  이걸 하면 무엇을 알 수 있는가? — 기대 산출물
  결과 해석 — 정상/비정상 구분 기준
  실전 활용 — 운영 시 사용 시점
실습 1 — bastion 점프 + 16 컨테이너 가시화 (25분)
실습 2 — fw nftables + HAProxy 헬스체크 (15분)
실습 3 — ips Suricata 헬스체크 (15분)
실습 4 — web Apache + ModSecurity 헬스체크 (15분)
실습 5 — siem Wazuh manager + 3 agent 헬스체크 (20분)
실습 6 — Red/Blue/Purple 통합 시나리오 — 공격 1건의 5 흔적 추적 (25분)

## Slide 9
5.7 R/B/P 공격 분석 케이스 확장 (본 주차 추가)
5.7.0 R/B/P 일상 비유 — 도둑/경찰/보안 컨설턴트
  Red (도둑). 가게의 약점을 찾기 위해 다양한 침입 시도를 한다. 자물쇠 picking, 창문 깨기, 종업원 사칭 같은 시도가 모두 여기에 해당한다. 도둑의 시도는 가게의 약점을 드러내는 출발점이다.
  Blue (경찰). 도둑의 시도를 CCTV, 경보기, 출입 기록 같은 도구로 분석하고 즉시 대응한다. 분석이 잘되면 도둑을 현장에서 체포할 수 있다.
  Purple (보안 컨설턴트). 도둑과 경찰의 협업이 끝난 뒤 가게의 보안 자체를 개선한다. 새 자물쇠 설치, CCTV 추가, 직원 교육 등이 여기에 속한다.
  재현 가능성. 학생이 학습 환경의 attacker VM에서 직접 공격을 재현할 수 있어야 한다.
  도구 UI 위주. curl이나 script로 우회하지 않는다. Wazuh Dashboard, Kibana, OpenCTI UI, Suricata Hunter 등을 직접 클릭한다.
  신입생 친화. 도구 UI의 첫 화면, 메뉴 위치, 버튼 클릭 흐름을 자세히 설명한다.
  윤리 강제. 학습 환경 안에서만 시도한다. attacker VM (192.168.0.112) 외부 시스템을 대상으로 한 시도는 절대 금지다.
  케이스 1: SSH brute force를 Wazuh Dashboard로 분석한다.
  케이스 2: 외부 port scan을 Suricata alert로 분석한다.

## Slide 10
6. 사례 분석 — KISA + ISMS-P + NIST
6.1 KISA 보호나라 2024 침해사고 분석 (요약)
6.2 ISMS-P 통제 매핑
6.3 NIST CSF 5 function 매핑

## Slide 11
7. 과제
A. 토폴로지 재현 (필수, 30점)
  컨테이너 이름·IP·역할
  4 bridge (ext / pipe / dmz / int) 의 subnet
  HAProxy 의 6 backend 라우팅 화살표
  호스트 노출 포트 5개 (80/443/2204/2202/9100) 의 매핑
B. 헬스체크 보고서 (필수, 50점)
  6 step 종합 표 (pass / partial / fail + 근거)
  본인 발견 비정상 / 의문점 1건 (없으면 "정상" + 근거)
  Red/Blue/Purple 실습 6 의 4 도구 흔적 첨부 (jq 출력)
C. KISA 사례 매핑 (심화, 20점)

## Slide 12
12 STEP
실습 (Hands-on Lab)

## Slide 13
STEP 1
실행 대상: bastion
🎯 bastion 컨테이너에 SSH 진입 후 `docker ps` 로 6v6 의 **16개 컨테이너**가 모두
`Up` 상태인지 확인한다.
💻 실행 명령
학생 PC 터미널에서 정확히 다음 3 명령을 순서대로 실행:
📋 확인 사항
- 컨테이너 16개 모두 출력 (bastion, attacker, fw, ips, web, siem, wazuh-indexer,
wazuh-dashboard, portal, juiceshop, dvwa, neobank, govportal, mediforum,
adminconsole, aicompanion)
- 모든 라인의 상태가 `Up` 으로 시작
- 3번 명령 결과가 빈 결과 (= 비정상 0건)
💡 왜 이걸 하는가?
보안 운영자는 인프라 인수 시 첫 30초 안에 자산 인벤토리를 확보해야 한다. 6v6 는
16개 컨테이너의 단일 진입점 (bastion) 을 두어 ISMS-P 2.5 (인증·권한관리) 의
single point of access 원칙을 모사한다.

## Slide 14
STEP 2
실행 대상: bastion
🎯 ProxyJump 통과 검증 — **fw / ips / web / siem 4 컨테이너에 순차 진입** 후
hostname 응답 확인.
💻 실행 명령
for h in fw ips web siem; do
echo "=== 6v6-$h ==="
ssh -o ConnectTimeout=5 6v6-$h hostname
done
📋 확인 사항
- `=== 6v6-fw ===` 다음 줄에 `fw` 출력
- `=== 6v6-ips ===` 다음 줄에 `ips` 출력
- `=== 6v6-web ===` 다음 줄에 `web` 출력
- `=== 6v6-siem ===` 다음 줄에 `wazuh.manager` 출력 (siem 컨테이너 hostname)
- 4 hostname 모두 응답이 나와야 정상
💡 왜 이걸 하는가?
6v6 의 단일 진입점 정책 검증. 학생 PC 에서 fw/ips/web/siem 의 IP 로 **직접 접속은
불가** (docker bridge 가 학생 PC LAN 에 라우팅 없음). bastion (6v6-host port 2204)
만이 유일한 진입점.

## Slide 15
STEP 3
실행 대상: fw
🎯 fw 컨테이너의 nftables ruleset (3 table) + HAProxy 6 backend + host header 4
라우팅을 확인한다.
💻 실행 명령
# 1. nftables 3 table 가시화
ssh 6v6-fw 'sudo nft list tables 2>&1 | grep -v "^XT"'
# 2. forward chain 정책
ssh 6v6-fw 'sudo nft list chain inet six_filter forward'
# 3. HAProxy frontend + backend 정의
ssh 6v6-fw 'sudo grep -E "^(backend|frontend)" /etc/haproxy/haproxy.cfg'
# 4. 4 host header 라우팅 실측 (attacker 에서)
for h in juice.6v6.lab siem.6v6.lab portal.6v6.lab bastion.6v6.lab; do
code=$(ssh 6v6-attacker "curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}' -H 'Host: $h' http://10.20.30.1/")
echo "$h: $code"
done
📋 확인 사항
- 명령 1: `table ip nat` + `table inet six_filter` + `table ip six_nat` 3개 출력
- 명령 2: `chain forward { type filter hook forward priority filter; policy accept; ... }`
- 명령 3: `backend waf`, `backend waf_tls`, `backend dashboard`, `backend portal`,
`backend bastion`, `backend bastion_api` 6개
- 명령 4: `juice.6v6.lab: 200`, `siem.6v6.lab: 302`, `portal.6v6.lab: 200`,
`bastion.6v6.lab: 200`
💡 왜 이걸 하는가?
fw 는 Defense in Depth 의 L1 — 모든 패킷이 가장 먼저 만나는 게이트. fw 의 정책
(nftables) + 라우팅 (HAProxy) 둘 다 정상이어야 학생/운영 트래픽이 chain 통과.

## Slide 16
STEP 4
실행 대상: ips
🎯 ips 의 Suricata 가 **두 NIC (eth0+eth1)** 동시 sniff 중인지 + eve.json 에 다양한
event_type 이 기록되는지 + capture drops 비율을 확인한다.
💻 실행 명령
# 1. Suricata 프로세스 + version + uptime
ssh 6v6-ips 'pgrep -a Suricata; sudo suricatasc -c version; sudo suricatasc -c uptime'
# 2. eve.json 최근 500 라인의 event_type 분포
ssh 6v6-ips 'sudo tail -500 /var/log/suricata/eve.json | jq -r .event_type | sort | uniq -c | sort -rn'
# 3. capture drops 비율 (NIC ring buffer 건강도)
ssh 6v6-ips 'sudo suricatasc -c dump-counters 2>&1 | jq ".message | {pkts: .[\"capture.kernel_packets\"], drops: .[\"capture.kernel_drops\"], alerts: .[\"detect.alert\"]}"'
📋 확인 사항
- 명령 1: `suricata -i eth1 -i eth0 -c ... --runmode autofp` (두 NIC + autofp) +
version `6.0.4 RELEASE` + uptime 정수 (초)
- 명령 2: `flow` 가 가장 많고 `http` / `tls` / `dns` / `alert` 등 3+ 종류 출력
- 명령 3: `pkts` > 100, `drops` 0 (또는 pkts 의 1% 미만), `alerts` 정수
💡 왜 이걸 하는가?
ips 는 L2 — 학생 트래픽이 web 도달 직전 검사. Suricata 가 멈추면 모든 alert
가 사라진다. SOC 분석가가 "alert 가 안 보일 때 첫 확인" 명령.

## Slide 17
STEP 5
실행 대상: web
🎯 web 의 Apache 모듈 (mod_security2 + proxy + ssl) 로드 + ModSec engine 설정 +
가벼운 XSS payload 가 403 차단되는지 확인.
💻 실행 명령
# 1. Apache 의 ModSec / proxy / ssl 모듈 로드
ssh 6v6-web 'sudo apache2ctl -M 2>&1 | grep -iE "security|proxy|ssl"'
# 2. ModSec engine + audit log 설정
ssh 6v6-web 'sudo grep -E "^SecRuleEngine|^SecAuditLog|^SecAuditEngine|^SecAuditLogFormat" /etc/modsecurity/modsecurity.conf'
# 3. XSS payload → 403 차단 검증
ssh 6v6-attacker 'curl -s -o /dev/null -w "XSS: %{http_code}\n" -H "Host: dvwa.6v6.lab" "http://10.20.30.1/?q=<script>alert(1)</script>"'
# 4. modsec_audit.log 에 룰 ID 941 매치 확인
sleep 2
ssh 6v6-web 'sudo tail -3 /var/log/apache2/modsec_audit.log | head -1 | jq -r ".audit_data.messages[]?" | grep -oE ''id \\\"[0-9]+\\\"'' | sort -u | head'
📋 확인 사항
- 명령 1: `security2_module (shared)` + `proxy_module (shared)` + `ssl_module (shared)` 3 모듈 로드
- 명령 2: `SecRuleEngine On` + `SecAuditEngine RelevantOnly` + `SecAuditLogFormat JSON` + `SecAuditLog /var/log/apache2/modsec_audit.log`
- 명령 3: 응답 `XSS: 403` (ModSec 차단)
- 명령 4: 룰 ID `id "941100"`, `id "941110"`, `id "949110"` 같은 941xxx / 949xxx 출력
💡 왜 이걸 하는가?
web 은 L3 — HTTP 페이로드 마지막 검사. ModSec 가 `On` 이 아니면 OWASP Top 10
이 모두 통과. WAF 운영 1순위 점검 명령.

## Slide 18
STEP 6
실행 대상: siem
🎯 siem 의 Wazuh manager **11 daemon** 가동 + **3 agent (fw/ips/web) Active** +
**3 listening port (1514/1515/55000)** + indexer cluster health 확인.
💻 실행 명령
# 1. wazuh-control 의 11 daemon 상태
ssh 6v6-siem 'sudo /var/ossec/bin/wazuh-control status'
# 2. 등록된 agent 목록 (3 agent + server)
ssh 6v6-siem 'sudo /var/ossec/bin/agent_control -l'
# 3. 3 listening port
ssh 6v6-siem 'sudo ss -tlnp | grep -E ":(1514|1515|55000)"'
# 4. wazuh-indexer cluster health
ssh 6v6-bastion 'docker exec 6v6-wazuh-indexer curl -sk -u admin:SecretPassword https://localhost:9200/_cluster/health | jq'
📋 확인 사항
- 명령 1: 11 daemon `running` (modulesd / monitord / logcollector / remoted /
syscheckd / analysisd / execd / db / authd / apid + control 자체).
`clusterd / maild / agentlessd / integratord / dbd / csyslogd` 는 `not running` 정상 (default-off)
- 명령 2: `ID: 001 web Active`, `ID: 002 ips Active`, `ID: 003 fw Active` 3 agent
- 명령 3: `LISTEN ... :1514` (wazuh-remoted) + `:1515` (wazuh-authd) + `:55000` (
💡 왜 이걸 하는가?
siem 은 L4 — 모든 source 의 로그가 모이는 관제실. analysisd / remoted /
modulesd 중 1개라도 `stopped` 면 해당 기능 결여 → alert 자체가 생성 안 됨.

## Slide 19
STEP 7
실행 대상: attacker
🎯 ## 🎯 MISSION (Red Team)
💻 실행 명령
# Red 공격 — sqlmap UA + XSS + SQLi UNION SELECT 결합. 대상 vhost = dvwa
# (전역 SecRuleEngine On 적용). juice 는 per-vhost DetectionOnly 라 200 통과
# → W02 SQLi / W03 XSS 학생 학습용. W01 의 차단 검증은 dvwa/neobank 등 사용.
ssh 6v6-attacker 'curl -s -o /dev/null -w "응답: %{http_code} 시간: %{time_total}s\n" \
-A "sqlmap/1.5" \
-H "Host: dvwa.6v6.lab" \
"http://10.20.30.1/?q=<script>alert(1)</script>&id=1+UNION+SELECT"'
# 공격 시각 기록 (Blue/Purple step 에서 timestamp 매칭에 사용)
ATTACK_TS=$(date -u +%Y-%m-%dT%H:%M:%S)
echo "ATTACK_TS=$ATTACK_TS"
📋 확인 사항
- 응답 코드 = `403` (ModSec 가 941 XSS + 942 SQLi + 949 anomaly threshold 매치 후 차단)
- 시간 < 0.1s (HAProxy 빠른 종료)
- ATTACK_TS 변수에 UTC ISO timestamp 저장 (Blue step 에서 활용)
💡 왜 이걸 하는가?
Defense in Depth 의 효과를 측정하려면 실제 공격이 필요하다. sqlmap UA + XSS +
SQLi 결합 페이로드 1건이 4 도구 (fw HAProxy → ips Suricata → web ModSec → siem
Wazuh) 에 동시 흔적을 남긴다. Red Team 의 표준 1 단계.

## Slide 20
STEP 8
실행 대상: bastion
🎯 ## 🎯 MISSION (Blue Team — 1)
💻 실행 명령
# 1. fw HAProxy log (frontend/backend 매핑) — rsyslog 또는 journalctl
ssh 6v6-fw 'sudo tail -10 /var/log/haproxy.log 2>/dev/null | tail -3 \
|| sudo journalctl -u haproxy --since "1m ago" 2>/dev/null | tail -3'
# 2. ips Suricata eve.json 의 HTTP event (juice.6v6.lab 매칭)
# S7 의 Red 공격 대상 = dvwa.6v6.lab (전역 SecRuleEngine On). juice 는 DetectionOnly.
ssh 6v6-ips 'sudo tail -300 /var/log/suricata/eve.json | jq -c "select(.event_type==\"http\" and .http.hostname==\"dvwa.6v6.lab\") | {ts:.timestamp, src:.src_ip, url:.http.url, status:.http.status}" | tail -2'
📋 확인 사항
- 명령 1: HAProxy log 1+ 라인 — `frontend/backend` column 이 `http_in waf/web`
(학생 트래픽 → waf backend → web server) 형식. client IP = attacker (10.20.30.202)
- 명령 2: 같은 transaction 의 ips 측 view — `{"src":"10.20.31.1", "url":"/?q=<script>...", "status":403}`.
두 NIC sniff 라 같은 transaction 이 보통 **2 라인** (src=10.20.31.1 + src=10.20.32.1)
💡 왜 이걸 하는가?
"공격이 어디까지 도달했나?" 의 답. fw HAProxy log + ips eve.json 의 동일 transaction
매칭으로 chain 첫 2 hop 검증.

## Slide 21
STEP 9
실행 대상: web
🎯 ## 🎯 MISSION (Blue Team — 2)
💻 실행 명령
# 1. ModSec audit log 의 룰 매치 추출 (audit_data.messages 에서 id 추출)
ssh 6v6-web 'sudo tail -3 /var/log/apache2/modsec_audit.log | head -1 | \
jq "{client: .transaction.remote_address, code: (.response.status // .response.http_code), \
rules: [.audit_data.messages[]? | capture(\"id \\\"(?<id>[0-9]+)\\\"\") | .id]}"'
# 2. vhost 별 access.log (juice_access.log 에 5 burst 흔적)
ssh 6v6-web 'sudo tail -5 /var/log/apache2/juice_access.log'
# 3. vhost 별 error.log 의 ModSec Warning 라인
ssh 6v6-web 'sudo grep "913100\|941100" /var/log/apache2/juice_error.log 2>/dev/null | tail -1'
📋 확인 사항
- 명령 1: `{"client":"10.20.32.1", "code":403, "rules":["913100","941100","941110","941160","949110","980130"]}`
형식. 6 룰 매치 (sqlmap scanner detection + XSS via libinjection + XSS script tag + XSS NoScript + anomaly threshold + correlation)
- 명령 2: `10.20.32.1 - - [<date>] "GET /?q=<script>... HTTP/1.1" 403 439 "-" "sqlmap/1.5"` 1+ 라인
- 명령 3: `[client 10.20.32.1] ModSecurity: Warning. Matched phras
💡 왜 이걸 하는가?
"WAF 가 어느 룰로 차단했나?" 의 답. 6v6 의 Apache 는 11 vhost 별 별도 access /
error log → 분석이 정밀하다.

## Slide 22
STEP 10
실행 대상: siem
🎯 ## 🎯 MISSION (Blue Team — 3, 최종)
💻 실행 명령
siem 컨테이너에 jq 가 없어 python3 으로 파싱:
📋 확인 사항
- 출력에 `{"agent":"web", "rule_id":"31100"|"504", "level":3-5, "desc":"..."}` 형식
- **rule_id 31100** (Apache 4xx) 가 보이면 Wazuh 가 ModSec 차단 인지 (1차 적재 성공)
- **rule_id 504** (agent disconnect) 만 보이면 web 의 audit log decoder 미동작
(W09 학습 동기 — 사용자 정의 decoder 필요)
💡 왜 이걸 하는가?
SIEM 의 raison d'être — 모든 source 의 통합 alert. 본 step 에서 specific ModSec
룰 ID 가 없는 것이 정상 (Wazuh 기본 decoder 의 한계 — W09 에서 사용자 정의
decoder + local_rules.xml 로 보강).

## Slide 23
STEP 11
실행 대상: bastion
🎯 ## 🎯 MISSION (Purple Team)
💻 실행 명령
(상세 명령은 lab YAML 참조)
📋 확인 사항
- 5 행 Coverage Matrix 작성
- Gap 1+ 식별
- 권장 조치 3+ 도출
- 모든 row 가 STEP 7-10 의 실제 출력 근거 보유
💡 왜 이걸 하는가?
Purple Team 의 standard cycle. Red 공격이 Blue 4 도구에 어떻게 흔적을 남기는지
매트릭스화 + gap 식별 + 다음 학습 주차 (W04-W14) 의 학습 동기 도출.

## Slide 24
STEP 12
실행 대상: bastion
🎯 STEP 1-11 의 모든 결과 + STEP 11 의 Coverage Matrix + 본인이 발견한 비정상 1건
을 종합한 **1페이지 보고서** 를 Markdown 으로 작성한다.
💻 실행 명령
(상세 명령은 lab YAML 참조)
📋 확인 사항
- 5 섹션 모두 작성
- 인프라 헬스 표 6 row (STEP 1-6) + R/B/P 표 5 row (STEP 7-11)
- 본인 분석 1+ (없으면 "정상" + 근거 명시)
- W02 준비도 자가 진단 2+
- 운영 권장 3+ (W09/W13/W14 학습 항목과 매핑)
💡 왜 이걸 하는가?
운영자의 표준 산출물 — 매일 아침 인프라 헬스체크 표 + 인시던트 분석 보고서.
본 보고서를 잘 작성할 수 있어야 6v6 secuops 의 다음 14 주차도 효율적으로 학습
가능.

## Slide 25
본 module 종료
다음 module → Module 02